10 Заливка областей цветом

Для увеличения наглядности чертежей иногда применяют заливку цветом отдельных его областей.

На инструментальной панели Геометрия нажмите кнопку  – Штриховка;

На панели Свойств щелкните ЛКМ на поле Стиль. На экране будет выведен диалог выбора стиля. Выберите щелчком ЛКМ Заливка цветом (рис. 10.1);

Рис. 10.1 – Штриховка областей во фрагменте.

На панели Свойств щелкните ЛКМ на поле Цвет. На экране будет выведен диалог выбора цвета. Выберите щелчком ЛКМ необходимый цвет (например, желтый) – рис. 10.2;

Рис. 10.2 – Заливка областей цветом во фрагменте.

Укажите точку внутри области, которую нужно заштриховать. Система автоматически определит ближайшие возможные границы, внутри которых указана точка, и построит фантомное изображение заливки (рис. 10.3);

Рис. 10.3 – Фантомное изображение заливки.

Если области заливки заданы правильно, щелчком ЛКМ по кнопке – Создать объект на панели Специального управления создайте заливку (рис. 10.4);

Рис. 10.4 – Создание заливки.

Если после указания точки в области закрашивания система не производит автоматического действия, то это является следствием ошибок при выполнении геометрических построений. Наиболее вероятно – разрыв контура детали при построении или редактировании. В таких случаях следует отредактировать геометрию (проверить замкнутость контура) и выполнить заливку заново.