14 Панель инструментов Компактная для 3d моделей

Панель Компактная для 3D документов радикально отличается от 2D, панели инструментов здесь совсем другие:

1) Редактирование детали

2) Пространственные кривые

3) Поверхности

4) Вспомогательная геометрия

5) Измерения (3D)

6) Фильтры

7) Элементы оформления

Редактирование детали

Рис.14.1 – Активная панель Редактирование детали (3d).

На основной панели инструментов для 3D документа Редактирование детали находятся команды для построения элементов детали путем добавления материала (операции выдавливания, вращения, кинематическая операция и операция по сечениям) и путем удаления материала (вырезать выдавливанием, вращением, кинематически, по сечениям). С ними мы встречались при описании главного меню. Другие команды: деталь-заготовка, фаска, отверстие, ребро жесткости, уклон, оболочка, сечение поверхностью, массив по концентрической сетке, зеркальный массив, булева операция.

Пространственные кривые

Рис.14.2 – Активная панель Пространственные кривые (3d).

Доступны такие команды как: точка, спираль цилиндрическая, спираль коническая, ломаная, сплайн.

Поверхности

Рис.14.3 – Активная панель Поверхности (3d).

Доступна только одна команда: импорт поверхности из файла формата ACIS (расширение .sat).

Вспомогательная геометрия

Рис.14.4 – Активная панель Вспомогательная геометрия (3d).

Доступны такие команды как: ось через две вершины, смещенная плоскость, линия разъема.

Измерения (3D)

Рис.14.5 – Активная панель Вспомогательная геометрия (3D).

Эта инструментальная панель содержит команды для различных вычислений: расстояние и угол, длина ребра, площадь, МЦХ модели, информация об объекте.

Фильтры

Рис.14.6 – Активная панель Фильтры (3d).

Команды панели Фильтры используются в том случае, когда конструктору трудно выделить какой-то объект модели. Например нужно выделить ребро, а так как рядом с ребром грань по ошибке может выделиться она. Для того, чтобы этого не происходило можно фильтровать грани, ребра, вершины, конструктивные плоскости, конструктивные оси. Изначально активна команда фильтровать все, что означает, что может быть выделен любой элемент.

Элементы оформления

Рис.14.7 - Активная панель Элементы оформления (3d).

Команды этой панели инструментов, появившейся в последних версиях Компас 3D, позволяют проставить на 3D модели детали линейный размер, угловой, радиальный, диаметральный, шероховатость, базу, линию-выноску, допуск формы.