6 Главное меню 2D. Команды меню при работе с двухмерными чертежами в КОМПАС-3D LT.	(http://mysapr.com/)

Главное меню двухмерного документа Чертеж содержит следующие элементы (рис. 6.1):

1) Меню Файл

2) Меню Редактор

3) Меню Выделить

4) Меню Вид

5) Меню Вставка

6) Меню Инструменты

7) Меню Сервис

8) Меню Окно

9) Меню Справка

10) Меню Библиотеки

Рис. 6.1 – Главное меню документа Чертеж.

Чтобы не загружать себя лишней информацией, рассмотрим только самое основное.

Меню Файл - это меню одинаково для 2D и 3D документов. Команды понятны всем, кто знаком хотя бы с Word-ом, поэтому на описании команд этого меню останавливаться не будем. Отметим только, что команда

Свойства позволяет указать информацию об авторе чертежа, организации, в которой он работает.

Рис. 6.2 – Меню Файл (2d, 3d).

Меню Редактор:

1) Отменить/Повторить - команды относятся к последней выполненной операции. Например, после того как вы нарисуете отрезок с помощью команды Отрезок можно отменить выполненную операцию, если отрезок нарисован неправильно.

2) Удалить - в зависимости от того, что вам нужно, с помощью этой команды можно удалить: выделенные объекты, вспомогательные кривые и точки, часть кривой, часть кривой между двумя точками, область, фаску/скругление, содержание основной надписи, технические требования, неуказанную шероховатость.

3) Разбить - позволяет разбить кривую на 2 части или на N равных Рис. 6.3 – Меню Редактор (2d).	частей.

4) Выровнять по границе - позволяет выравнивание кривых относительно заданной.

5) Удлинить до ближайшего объекта - здесь выбирается только объект для удлинения.

6) Выделить все - команда позволяет выделить все созданные ранее объекты.

7) Сдвиг, Поворот, Масштабирование, Симметрия, Копия, Деформация - команды редактирования геометрических объектов. Эти же команды есть и на панели Компактная, а использовать их мы будем при редактировании шестерни во 2 главе.

8) Разрушить - разбивает макрообъект на составляющие. Например, это может быть разбивка квадрата, выполненного как единое целое на четыре составляющие его отрезка.

9) Создать объект - команда для завершения процесса создания некоторых объектов.

Меню Вид:

1) Дерево построения - может использоваться при создании чертежей по 3D моделям. В отличие от дерева построения для 3D модели применяется редко.

2) Строка сообщений - показывает различные подсказки. Например, при создании отрезка показывает следующую информацию: "Укажите начальную точку отрезка или

Рис. 6.4 – Меню Вид.		введите ее координаты".

3) Панели инструментов - эта команда очень важная, позволяет включать или отключать отображения различных панелей инструментов на экране (Панель свойств, Стандартная, Компактная и т.д.)

4) Масштаб - отвечает за увеличение, уменьшение изображения.

5) Сдвинуть - используется для перемещения по чертежу, когда он не вписывается полностью в экран (а он обычно никогда не вписывается).

6) Приблизить/отдалить - команда похожа на Масштаб, но масштаб изображения в данном случае меняется плавно.

7) Показать все - автоматическое изменение масштаба для отображения на экране всего чертежа.

8) Перестроить - используется при создании чертежей по 3D моделям и позволяет автоматически перестроить чертеж при изменении 3D модели.

9) Обновить изображение - бывает так, что часть изображения после ее удаления остается на экране. В таких случаях пользуются этой командой.

Меню Инструменты:

1) Геометрия - здесь собраны все команды для черчения (Отрезок, Окружность, Дуга, Эллипс и т.д.)

2) Штриховка - штриховка выбранной замкнутой области.

3) Заливка - заливка выбранной замкнутой области цветом.

4) Размеры - команды для указания размеров (линейных, угловых, диаметральных, радиальных и др.)

Рис. 6.5 – Меню Инструменты.

5) Обозначения - содержит команды для простановки шероховатости, баз, линий выносок, допусков форм.

6) Ввод текста - команда добавления текста в какую-либо область чертежа.

7) Параметризация - позволяет работать со связями между элементами чертежа.

Меню Сервис:

1) Подключить/отключить библиотеку - позволяет работать с библиотеками. В Компас 3D V10 LT, например, таким образом можно вкл/выкл конструкторскую библиотеку стандартных деталей (болты, винты, гайки, подшипники).

2) Объединить в макроэлемент - операция обратная команде Разрушить. Объединяет несколько графических элементов в одно целое.

Рис. 6.6 – Меню Сервис.

3) Изменить стиль - позволяет изменить стиль выбранных элементов (например, осевую линию на штриховую)

4) Измерить - позволяет провести измерения расстояния между двумя точками, расстояния между двумя точками на кривой, угла по трем точкам, длины кривой, площади.

5) Профили - содержит профили пользователей (настройки рабочего окна, настройки параметров системы, настройки параметров новых документов)

6) Настройка интерфейса - настройка отображения команд, меню и т.д.

7) Параметры - настройка параметров системы и текущего документа.

8) Вид приложения - настройка вида приложения (стиль приложения, цветовые схемы, расширенные всплывающие подсказки).