7 Панель инструментов Компактная для 2d чертежей.

Работать с Компактной панелью инструментов в Компас конструктору приходится постоянно. Здесь собраны все инструменты для построения и редактирования чертежа. Большинство команд намного удобнее использовать из этой панели, а не вызывать их из Главного меню. Панель Компактная состоит из панели переключения (слева от черты) и инструментальных панелей (отображаются справа). При работе с чертежами Компактная панель содержит следующие панели инструментов:

1) Геометрия

2) Размеры

3) Обозначения

4) Редактирование

5) Обозначения для ПСП

6) Параметризация

7) Измерения (2D)

8) Выделение

Геометрия

Рис. 7.1 – Компактная панель с активной панелью Геометрия.

На панели инструментов Геометрия находятся команды для построения геометрических объектов: точка, отрезок, окружность, эллипс, дуга, кривая Безье, прямоугольник. А кроме того и такие команды как вспомогательная прямая, фаска, скругление, эквидистанта, штриховка.

Размеры

Рис. 7.2 – Активная панель Размеры.

Можно указать линейный размер, диаметральный, радиальный, угловой, размер высоты.

Обозначения

Рис. 7.3 – Активная панель Обозначения.

Эта панель инструментов позволяет вставить текст в произвольном месте, указать шероховатость, базу на чертеже, стрелку взгляда, обозначить позиции, центр. Также здесь содержатся команды по созданию линий-выносок, допусков формы, линий разреза, выносных элементов.

Редактирование

Рис. 7.4 – Активная панель Редактирование.

Эта панель инструментов содержит команды для редактирования объектов: сдвиг, поворот, масштабирование, симметрия, копирование, деформация сдвигом, усечь кривую, разбить кривую, очистить область.

Обозначения для строительства (ПСП)

Рис. 7.5 – Активная панель Обозначения для строительства.

Панель содержит команды номер узла, выносная надпись, прямая координационная ось, но промышленно-строительное проектирование мы затрагивать пока не будем, так что эта панель нам пока не нужна.

Параметризация

Рис. 7.6 – Активная панель Параметризация.

Содержит команды для создания связей между элементами чертежа: горизонтальность, параллельность, касание и другие команды. Её удобней использовать при создании эскизов для 3d моделей.

Измерения (2D)

Рис. 7.7 – Активная панель Измерения.

Здесь содержатся команды определения координат точек, расстояния между двумя точками, расстояния между двумя точками, расстояния от точки до кривой, расстояния между двумя кривыми, угла между двумя прямыми/отрезками, угла по трем точкам, длины кривой, площади.

Выделение

Рис. 7.8 – Активная панель Выделение.

С помощью команд этой панели инструментов можно выделить любой элемент чертежа. Названия следующие: выделить по свойствам, выделить все, выделить объект указанием, выделить слой указанием, выделить вид указанием, выделить рамкой, выделить вне рамки, выделить секущей рамкой, выделить секущей ломаной, выделить прежний список, выделить по типу, выделить по стилю кривой. Как видно, команд выделения очень много, но на практике большинство из них не используется.